北京康华远景科技有限公司

安全饲料添加剂及动物保健品产业化基地项目

环境影响报告书

（简本）

2014年6月

中环联（北京）环境保护有限公司

# 一、建设项目概况

## 1.1 拟建项目基本情况

### 1.1.1 项目名称

安全饲料添加剂及动物保健品产业化基地项目

### 1.1.2 建设地点

北京市密云县经济开发区西统路78号

### 1.1.3 建设内容

本项目建设内容包括新建生产厂房（综合车间、微生态制剂车间）、研发楼及配套设施等，总建筑面积为16221.72m2。、

植物提取物饲料添加剂预混料的生产工艺是以蒲公英、甘草、红三叶草等植物原料经切片、粉碎、提取浓缩、喷雾干燥粉碎过筛后加工成植物提取物，与蒲公英提取物、甘草提取物、沸石粉、提取物等混合分装后待售。

微生态制剂的生产工艺是以葡萄糖、玉米淀粉糖化液、糖蜜、玉米浆、蛋白胨等为原料，菌种经扩大培养，接种于灭菌冷却的培养基中进行发酵，发酵结束后再进行喷雾干燥、粉碎及包装待售。

动物保健品的生产工艺是将益生菌粉、植物提取物、益生元、玉米芯粉等原料按照一定比例进行混合，然后进行分装即为成品。

## 1.2 与政策规划的相符性

本项目属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类第一项“农林业”中的 “动物疫病新型诊断试剂、疫苗及低毒低残留兽药（含兽用生物制品）新工艺、新技术开发与应用”。 因此，本项目建设符合国家产业政策。

《北京市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出：“大力发展战略性新兴产业，带动产业持续升级和竞争力提升。瞄准国际前沿技术和产业发展趋势，把发展战略性新兴产业作为产业结构优化升级的突破口。依托首都科技资源优势和产业基础，积极发展新一代信息技术、生物医药、新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、高端装备制造和航空航天等产业，加强产业关键核心技术和前沿技术研发，以关键技术研发和装备研制带动重点领域突破，以重大工程建设和应用培育市场需求，到“十二五”末，努力使战略性新兴产业成为先导性、支柱性产业，形成若干战略性新兴产业集群，培育一批年销售收入超过500亿的大型企业，涌现出一大批创新能力强的中小企业。”

《北京城市总体规划(2004年-2020年)》提出：坚持首都经济发展方向，强化首都经济职能。依托科技、人才、信息优势，增强高新技术的先导作用，积极发展现代服务业、高新技术产业、现代制造业，不断提高首都经济的综合竞争力，促进首都经济持续快速健康发展。加快产业结构优化升级，不断扩大第三产业规模，加快服务业发展，全力提升质量和水平。深化农业结构调整，积极发展现代农业，促进农业科技进步。

# 二、建设项目周围环境现状

## 2.1 建设项目所在地的环境现状

- 大气环境质量现状

从其监测结果可以看出，各项污染物污染指数除PM10、PM2.5外均小于1，符合《环境空气质量标准》(GB3095—2012)的二级标准和《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值要求。PM106月11日超标、PM2.56月11日和6月16日超标主要原因为空气条件不利于流动导致的雾霾天气所致。

- 地表水环境质量现状

近一年内潮白河上段水质仅有4个月满足相应规划要求，水质状况较差。

- 地下水环境质量现状

依据现状监测结果和《地下水质量标准》（Ⅲ类）（GB/T14848－93），按照上述模式进行评价，其中枯、丰水期水质评价结果见表3.1-4。由评价结果可知，评价区仅硝酸盐氮指标出现超标现象。在枯水期有1眼井超标，为潮白河北岸庄禾屯的DMY-07井。在丰水期有2眼井超标和平水期有3眼井超标。

- 声环境质量现状

由监测结果可知，厂界昼间噪声监测值在45.9~54.1dB(A)之间，夜间噪声监测值在38.7~41.7dB(A)之间，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求；水泉村昼间、夜间检测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准要求。评价区域内声环境质量良好。

## 2.2 建设项目环境影响范围

- 环境空气：评价范围确定为以项目拟建厂址为中心，东西向长5km、南北向长5km的正方形区域。

- 地下水环境：

- 声环境：本项目的声环境影响评价范围为厂界外1m。

- 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

- 评价因子

根据项目组成特点，结合项目所在区域的环境特征和规划要求，经以上环

境影响因子识别与筛选，确定本次评价因子见表1：

表1 评价因子筛选表

| 工程阶段 | 环境要素 | 评价因子 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 环境空气 | 扬尘（TSP） | 小 |
|  | 水环境 | 氨氮、CODcr、BOD5、SS、石油类等 | 不显著 |
|  | 声环境 | 等效连续声级Leq[dB(A)] | 小 |
|  | 固体废物 | 建筑垃圾、生活垃圾 | 不显著 |
| 运营期 | 环境空气 | 粉尘、SO2、NOx、恶臭、 | 不显著 |
|  | 水环境 | pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N | 不显著 |
|  | 声环境 | 等效连续声级Leq[dB(A)] | 不显著 |
|  | 固体废物 | 废活性炭、废药渣、废包装材料、污泥和生活垃圾 | 不显著 |

# 三、项目环境影响预测及采取的主要措施与效果

## 3.1 工程污染源情况

### 3.1.1 施工期污染情况

废气：根据该建设项目的工程内容，施工扬尘产生的主要环节为：土方挖掘、建筑施工、建筑材料的运输。施工期间，通过对施工单位加强监理，清运多余土石方，对堆存土方采取表面夯实处理，对作业场地采取围挡，定期对施工场地洒水，运载建筑材料和建筑垃圾的车辆要加盖篷布等措施，施工扬尘对环境的影响将会大大降低，扬尘对环境的影响将随施工的结束而消失。

废水：施工期间主要的水污染源为冲洗施工设备和运输车辆、建筑施工中产生的施工废水及施工人员的生活污水。

噪声：该项目施工过程产生的噪声对周围环境影响较明显。施工噪声缓解措施包括：施工单位进行施工时，尽量选用低振动机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

固体废物：施工期产生的建筑垃圾和下脚料，进行分类收集，分开处理，其中建筑垃圾送建筑垃圾填埋场填埋处理，下脚料全部外售，经采取以上措施后固废不会对周围环境造成影响。

### 3.1.2 运营期

（1）植物提取物饲料添加剂预混料产品生产线工艺废气

该项目在生产植物提取物饲料添加剂预混料过程中的粉碎、切片过程和浓缩罐下料过程会产生粉尘，项目在粉碎机、切药机、浓缩罐上方设集气罩，粉尘经收集后送布袋除尘器处理；喷雾干燥过程产生粉尘，项目所用的喷雾干燥设备配有脉冲除尘器；分装工序产生粉尘，项目在产尘操作区上方设置集气罩，经脉冲除尘器除尘。

综合废气：

粉尘经脉冲除尘器处理后引致车间楼顶由一根排气筒排放，排放高度为15m，排放浓度为7.27mg/m3，排放速率为0.0673kg/h，满足北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）“表1 一般污染源大气污染物排放限值”中医药粉尘排放标准，即排放浓度≤10mg/m3，排放速率为0.18kg/h。

（2）微生态制剂生产工艺废气

①浓缩和干燥工序恶臭气体

该项目在生产微生态制剂过程中的浓缩和干燥工序尾气的主要成分为空气、二氧化碳和部分水蒸气，因含有微量的有机物，所以带有一定的异味。经类比可知，臭气浓度的初始产生浓度介于6000~8000（无量纲）之间。本次环评以臭气浓度的最大值8000（无量纲）考虑。

外排的发酵尾气经密闭管道收集后经活性炭吸附装置处理。经类别可知，活性炭吸附装置对恶臭气体的吸附效率不小于80%。本次环评按80%计算，经计算可知，经活性炭吸附装置处理后的废气中臭气浓度的排放浓度为1600（无量纲）。经处理后的废气再经15m高排气筒排放。满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“表2 恶臭污染物排放标准值”恶臭浓度排放标准，即15m排气筒排放浓度为2000（无量纲）。

②粉尘

该项目在生产微生态制剂过程中的喷雾干燥过程产生的废气为粉尘，项目所用的喷雾干燥设备配有脉冲除尘器；混合分装工序将产生颗粒物，分别在混合机和包装机上方设集气罩，粉尘经集气罩收集，经公用的脉冲除尘器处理。

综合粉尘：

粉尘经脉冲除尘器处理后引致车间楼顶由一根排气筒排放，排放高度为15m，排放浓度为5.57mg/m3，排放速率为0.04kg/h，满足北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）“表1 一般污染源大气污染物排放限值”中医药粉尘排放标准，即排放浓度≤10mg/m3，排放速率为0.18kg/h。

（3）动物保健品生产工艺废气

该项目在生产动物保健品过程中的称量、混合、分装工序中会产生粉尘。据类比相同工艺，产尘量约为分装量的0.2%，本项目分装菌粉的量1000t/a，则分装过程产尘量为2t/a。

本项目分别在称量室、混合机和分装设备上方设集气罩，粉尘经集气罩收集，经公用的脉冲除尘器处理后由屋顶排气筒排放，排气筒高15m。引风机风量为3000m3/h，脉冲除尘器除尘效率为99%。粉尘初始浓度为277mg/m3，初始速率为0.83kg/h，排放浓度为2.77mg/m3，排放速率为0.0083kg/h，满足北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）“表1 一般污染源大气污染物排放限值”中医药粉尘排放标准，即排放浓度≤10mg/m3，排放速率为0.18kg/h。

（4）锅炉废气

该项目生产用蒸汽采用1台4t/h天然气锅炉和1台2t/h提供。该项目天然气锅炉天然气用量为100.8万m3/a，运行工况为300d/a，8h/d。根据《北京市环保局关于〈建设项目环境保护审批登记表〉填表说明》中相关资料：每燃烧1m3天然气产生12.8m3烟气量，每燃烧1000m3天然气产生0.0057kgSO2、1.76kgNOx。经计算，烟气排放量为5376m3/h，烟气中SO2和NOX 排放浓度分别为0.43mg/m3和137.50mg/m3，排放量分别为0.0057t/a 和1.77t/a。天然气锅炉产生的烟气经1根15m高排气筒排放。天然气属环保清洁燃料，天然气锅炉在运行时，一般不需要对烟气进行处理，但在操作中应严格按照操作程序执行，尽可能地使之充分燃烧。

（5）污水处理站恶臭

本项目拟自建污水处理站，对园区内污水进行处理。该污水处理站设计为密闭地埋式，在运行过程中会产生恶臭气体，主要污染因子为 NH3和 H2S。 H2S的浓度约为0.0005mg/m3，NH3的浓度约为0.1mg/m3，均能满足北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）中的标准限值。污水处理站换气量按 10000m3/h 计，则H2S和NH3产生量分别为0.044kg/a和8.76kg/a。

- 废水

员工生活废水经化粪池处理后与洗罐废水、反渗透装置废水一同进厂区污水处理站处理。该项目合计废水排放量为 34.26m3/d。该项目厂内污水处理站设计废水处理规模为35m3/d，采取的处理工艺为“水解酸化+两级生化接触氧化”。经厂内污水处理站处理后，废水中主要污染物及浓度排放情况为：pH 6-9、CODcr750mg/L、BOD5 460mg/L、SS 220mg/L、氨氮35mg/L。经处理达标后，排入开发区污水处理厂进一步处理。

- 噪声

该项目噪声源主要为粉碎机、喷雾干燥机、混合机、空压机、除尘器风机等，噪声级约70~90dB（A）。

4、固体废物

该项目在生产植物提取物饲料添加剂预混料的过程中主要为提取浓缩废药渣。另外，该项目在全部生产过程中将产生废包装材料，厂区污水处理站将产生污泥，职工办公及生活将产生生活垃圾。

## 3.2 环境保护目标

表3-1  环境保护目标情况表

| 序号 | 环境保护目标 | 方位 | 与项目的距离 | 环境要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泉村 | E | 200m | 环境空气 |
| 2 | 杨辛庄 | NNE | 600 |  |
| 3 | 红光村 | NNE | 1300 |  |
| 4 | 大辛庄 | NW | 1900 |  |
| 5 | 清水潭 | SWW | 2300 |  |
| 6 | 统军庄 | SW | 2150 |  |
| 7 | 程家庄 | S | 1900 |  |
| 8 | 潮白河上段 | SE | 3100 | 地表水 |

表3-2  地下水环境保护目标信息一览表

| 编号 | 位置 | E | N | 井深 | 产权单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 密云镇兴云小区 | 116.8154444444 | 40.3682777778 | 30 | 檀州自来水集团 |
| 2# | 圣兴源水厂院外 | 116.7808191667 | 40.3558250000 | 44 | 北京圣兴源水厂 |
| 3# | 圣兴源水厂院内 | 116.7808219444 | 40.3558250000 | 52 | 北京圣兴源水厂 |
| 4# | 十里堡镇河槽村 | 116.7933333333 | 40.3619444444 | 35 | 河槽村 |
| 5# | 十里堡镇红光村 | 116.7666666667 | 40.3666666667 | 58 | 红光村 |
| 6# | 十里堡镇红光村 | 116.7622222222 | 40.3541666667 | 40 | 红光村 |
| 7# | 十里堡镇岭东村 | 116.7877777778 | 40.3727777778 | 55 | 岭东村 |
| 8# | 十里堡镇清水潭村 | 116.7308333333 | 40.3441666667 | 74 | 清水潭村 |
| 9# | 十里堡镇双井村 | 116.7958333333 | 40.3644444444 | 45 | 双井村 |
| 10# | 十里堡镇统军庄村 | 116.7400000000 | 40.3436111111 | 64 | 统军庄村 |
| 11# | 十里堡镇王各庄村 | 116.7636111111 | 40.3275000000 | 36 | 王各庄村 |
| 12# | 十里堡镇王各庄村 | 116.7566666667 | 40.3344444444 | 54 | 王各庄村 |
| 13# | 十里堡镇杨辛庄村 | 116.7641666667 | 40.3638888889 | 56 | 杨辛庄村 |
| 14# | 十里堡镇庄禾屯村 | 116.7627777778 | 40.3366666667 | 40 | 庄禾屯村 |
| 15# | 十里堡镇庄禾屯村 | 116.7658333333 | 40.3413888889 | 44 | 庄禾屯村 |
| 16# | 十里堡镇政府 | 116.7822222222 | 40.3569444444 | 46 | 镇政府 |
| 17# | 十里堡镇政府 | 116.7847222222 | 40.3588888889 | 46 | 镇政府 |
| 18# | 十里堡镇政府 | 116.7591666667 | 40.3436111111 | 42 | 镇政府 |
| 19# | 兴怀供水厂5号井 | 116.6922833333 | 40.3516833333 | 90 | 兴怀供水厂 |
| 20# | 兴怀供水厂2号井 | 116.6929500000 | 40.3543166667 | 90 | 兴怀供水厂 |
| 21# | 兴怀供水厂3号井 | 116.6924833333 | 40.3534833333 | 90 | 兴怀供水厂 |
| 22# | 兴怀供水厂4号井 | 116.6921666667 | 40.3525500000 | 81 | 兴怀供水厂 |
| 23# | 西田各庄镇大辛庄 | 116.7299722222 | 40.3656388889 | 56 | 大辛庄村 |
| 24# | 西田各庄镇西田各庄 | 116.7708333333 | 40.4013888889 | 56 | 西田各庄村 |
| 25# | 西田各庄镇水洼屯 | 116.7356944444 | 40.3678888889 | 45 | 水洼屯村 |
| 26# | 西田各庄镇东户部庄 | 116.7841750000 | 40.4006333333 | 58 | 东户部庄 |
| 27# | 西田各庄镇董各庄 | 116.7713055556 | 40.4044444444 | 43 | 董各庄村 |
| 28# | 西田各庄镇西田各庄村 | 116.7653772222 | 40.3997047222 | 47 | 西田各庄镇政府 |

## 3.3 拟建项目执行的评价标准

### 3.3.1 环境质量标准

区域大气环境执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；潮白河上段水质指标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；项目所在地地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准；本项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

### 3.3.2 污染物排放标准

施工期粉尘排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）中新污染源第Ⅱ时段的相应标准；生产过程中的粉尘排放限值执行北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）第Ⅱ时段限值；锅炉废气排放浓度满足北京市《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2007）中的相关规定；恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“表2恶臭污染物排放标准值”的相应标准。污水处理站排放的恶臭气体中臭气浓度、氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“表1恶臭污染物厂界标准值”的二级新扩改建标准。

污水排水水质执行北京市符合北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“表3  排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”

建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。

生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及北京市关于生活垃圾处置的有关规定;其中一般工业固废还应执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）中的有关规定;危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

## 3.4 建设项目环境保护措施及经济技术结论

### 3.4.1 施工期污染防治措施

1、施工期大气环境保护措施

（1）扬尘的污染防治措施

①建筑工地周边已设置围挡，且围挡高度不低于 1.8m；所有土堆、料堆必须全部覆盖；要采取袋装、密闭、洒水或喷洒覆盖剂等防尘措施；

②工地道路要全部硬化，每天都要进行清扫和洒水压尘；严禁在车行道上堆放施工弃土；有条件的可利用基础降水或处理后的中水增加洒水量；

③运输车辆进入施工场地应低速或限速行驶，以减少产尘量；工地出入口处设置冲洗车轮的设备，确保出入工地车轮不带泥；运送土方、渣土的车辆应按照《北京市人民政府关于禁止车辆运输泄露遗撒的规定》，防止车辆运输泄露遗撒；

④为防止垃圾料堆的二次污染，建筑垃圾必须做到日产日清，运输车辆驶出施工现场时，装载的垃圾渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，装卸渣土严禁凌空抛撒；

⑤遇有4级以上大风天气应停止拆迁和土石方施工；

⑥施工料具应当按照建设工程施工现场平面布置图确定的位置码放。水泥等可能产生扬尘污染的建筑材料应当在库房内存放或者严密遮盖；

⑦清理施工垃圾，必须搭设密闭式专用垃圾道或者采用容器吊运，严禁随意抛撒。建设工程施工现场应当设置密闭式垃圾站用于存放施工垃圾。施工垃圾应当按照规定及时清运消纳；

⑧根据《本市推进散装预拌砂浆应用减少施工扬尘》，本项目在后续施工中使用的砌筑、抹灰、地面类砂浆应使用散装预拌砂浆，预拌砂浆生产、运输、使用的全过程处于密闭状态，有效减少施工扬尘的产生。

⑨从事土方、渣土和施工垃圾运输应采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施；施工现场出入口处应采取保证车辆清洁的措施。

⑩施工现场管理必须严格执行《北京市建设工程施工现场管理办法》（2013.7）、《关于加强春季施工工地扬尘管理的紧急通知》（2001.3）、《北京市人民政府禁止车辆运输泄露遗撒的规定》、《北京市建设工程施工现场扬尘污染防治现场检查标准实施细则》、《北京市大气污染防治条例》（2014年3月1日）中的有关环境保护的规定。

（2）机动车尾气的污染防治措施

施工场施工机械、机动车辆治理应选用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆，对于排放废气较多的车辆，应安装尾气净化装置。另外，应尽量选用质量高、对大气环境影响小的燃料。要加强机械、车辆的管理和维修，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染。

采取上述措施后扬尘将得到最大程度的控制，施工完后立即进行地表清理，从而减轻对周围环境的影响。

- 施工期水环境保护措施

为避免施工废水对当地环境造成不利影响，建议采取以下防治措施：

（1）施工场地设置简易沉淀池和隔油池，施工含油废水与混凝土养护废水经沉淀、隔油后，回用于施工现场降尘、车辆清洗等作业，不能全部回用的暂存于防渗池中，定期清运至密云污水处理厂。

（2）施工期生活污水暂存于防渗化粪池中，定期清运至开发区污水处理厂集中处理。

（3）施工现场因地制宜，建造防渗沉淀池、隔油池、化粪池、污水暂存池等污水临时处理设施或利用成型的商用处理设备，对施工废水进行初步处理，不得随意漫流。防渗沉淀池、隔油池、化粪池、污水暂存池底部全部硬化处理，防渗结构按事故防渗池的标准建设，同时做好排水管线的防渗措施，以达到防渗漏的目的。

（4）项目施工过程中须做好用水与排水管线的防渗措施，管道铺设前需做好地下水防渗措施；做好接驳管道的设计、施工工作，对于管道接驳过程中的污水溢流要做好疏导引流工作，避免污水下渗对地下水的污染。

（5）砂浆和石灰浆等废液及沉淀池的泥沙宜集中处理，干燥后与建筑固体废弃物一起处置。

（6）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷，造成面源污染。

（7）为保护该地区地下水，禁止利用生活垃圾和废弃物回填沟、坑等，对现场垃圾堆放做好防渗处理及收集管理工作，及时清运，避免因雨淋或渗滤液渗漏引起地下水污染。

（8）对于施工车辆和设备，必须严格管理，防止发生漏油等污染事故。

（9）施工场地内不设置机械、车辆维修点，到专业的维修点维修，避免施工场地内产生含油污水。

（10）合理安排施工时间，尽量避免在雨季施工，以防止施工过程中随着降雨淋滤作用，施工废水进入地下含水层，减少造成地下水污染的机率。项目施工期在采取以上防渗措施后，施工废水泄漏及污染地下水的可能性很小，不会对地下水产生影响。

3、施工期声环境保护措施

为减少施工噪声对周围居住人群的影响，建议施工及建设单位采取以下措施：

（1）从声源上控制

建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

合理布置施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备同时使用，以避免局部声级过高。

固定机械设备与挖掘、运土机械，如挖土机、推土机等，可通过排气管消声器和隔离发动机震动部件的方法降低噪声。

对动力机械设备进行定期的维修、保养。维修不良的机械设备常因松动部件的震动或消声器的损坏而增加其工作噪声。

闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆通过噪声敏感点或进入施工现场时应减速，并尽量减少鸣笛，禁用高音喇叭鸣笛。

（2）合理安排施工时间

根据《北京市环境噪声污染防治办法》规定：“噪声敏感建筑物集中区域内，禁止在夜间进行产生噪声污染的施工作业。国家和本市重点工程、因生产工艺要求或者其他特殊需要，确需在夜间进行施工作业的，应当取得工程所在地建设行政管理主管部门核发的准予夜间施工的批准文件。”本项目施工单位应严格遵守相关规定，合理安排施工时间，除工程必须，并取得环保部门和建设行政主管部门批准外，严禁在22:00~6:00 期间施工。

（3）使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。

（4）采用声屏障措施

对位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量入棚操作，不能入棚的可适当建立单面临时声屏障。

在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。

（5）施工场地的施工车辆出入地点应远离敏感点，车辆出入现场应低速、禁鸣。

（6）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

（7）降低人为噪声

按规定操作机械设备。模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪声。应少用哨子、钟、笛等指挥作业，而代以现代化设备。

- 建设与施工单位还应与施工场地周围居民、学校建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，取得大家的共同理解，接受施工噪声扰民投诉，对投诉意见及时、妥善的处理，并对施工过程中造成的施工扰民进行适当经济补偿。若因工艺或特殊需要必须连续施工，施工单位应在施工前三日内报环保局批准，并向施工场地周围的居民等发布公告，以征得公众的理解和支持。

采取以上措施后，该项目在施工期噪声环境影响将降到最小。

- 施工期固体废物处理措施

（1）施工产生的固体废弃物数量在不同的施工阶段差异较大。其中在土石方和基础阶段会产生大量的土石方。施工弃土应当设立堆土场，进行集中处置。表层土可用于绿化用地，底层土用于回填。

（2）施工产生的建筑垃圾，在条件充分时应首先考虑用于施工场地的回填，对能够再利用的砂石料、水泥、钢筋、钢板下脚料等材料进行回收，对无回收价值的建筑垃圾（如混凝土废料、废砖等）统一收集，及时清运至北京市垃圾渣土管理部门制定的渣土消纳场。

（3）对施工人员产生的生活垃圾应日产日清，委托环卫部门定期清运至当地垃圾处理场作进一步处置。

（4）施工现场必须设置施工人员的生态旱厕（或尽量利用现有的设施）以免污染环境。及时收集、清理和转运施工垃圾和生活垃圾到指定的消纳场所处理，采用措施后不会对当地的环境造成明显影响。

### 3.4.2 运营期污染防治措施

1、废气污染防治措施

（1）植物提取物饲料添加剂预混料产品生产线工艺废气

该项目在生产植物提取物饲料添加剂预混料过程中的粉碎、切片过程和浓缩罐下料过程会产生粉尘，项目在粉碎机、切药机、浓缩罐上方设集气罩，粉尘经收集后送布袋除尘器处理；该喷雾干燥过程产生的废气为粉尘，项目所用的喷雾干燥设备配有脉冲除尘器；分装工序产生粉尘，在产尘操作区上方设置集气罩，经脉冲除尘器除尘。粉尘经脉冲除尘器处理后引致车间楼顶由一根排气筒排放。

粉尘经脉冲除尘器处理后引致车间楼顶排气筒排放，排放高度为15m，排放浓度为7.27mg/m3，排放速率为0.0673kg/h，满足北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）“表1 一般污染源大气污染物排放限值”中医药粉尘排放标准，即排放浓度≤10mg/m3，排放速率为0.18kg/h。

脉冲除尘器采用分室离线脉冲清灰技术，克服了反吹风清灰和一般脉冲清灰各自的缺点，清灰能力强，除尘效率高，排放浓度低，漏风率小，能耗低，占地面积少，运行可靠平稳。本项目采用脉冲除尘的方法处理从技术、经济角度以及操作性能上来说是可行的。

（2）微生态制剂生产工艺废气

①浓缩和干燥工序恶臭气体

该项目在生产微生态制剂过程中的浓缩和干燥工序产生臭气，外排的发酵尾气经密闭管道收集后经活性炭吸附装置处理。

吸附法应用极为广泛，与其他方法相比具有去除效率高，净化彻底，耗能低，工艺成熟易于推广实用的优点，具有很好的环境和经济效益。吸附法处理废弃效率的关键是吸附剂，对吸附剂的要求是具有密集的细孔结构，内表面积大，吸附性能好，化学性质稳定，耐酸碱、耐水、耐高温高压，不易碎，对空气阻力小。常用的吸附材料为活性炭，吸附率高达95%以上。经查阅资料显示，活性炭是由各种含炭物质经碳化后，再用水蒸气或药品进行活化处理而得，活化过程是将孔隙及表面上的炭化产物赶走，扩大原有的孔隙并形成新的孔隙，获得“活性”。活性炭是常用的吸附剂，具有性能稳定、抗腐蚀等优点，由于它的疏水性，常常被用来吸附空气重的恶臭物质，活性炭具有大的内表面积，具有较大的吸附量，吸附原理主要靠分子间的“范德华力”来吸引恶臭气体分子。经类别可知，活性炭吸附装置对恶臭气体的吸附效率不小于80%。本次环评按80%计算，经计算可知，经活性炭吸附装置处理后的废气中臭气浓度的排放浓度为1600（无量纲）。经处理后的废气再经15m高排气筒排放。满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“表2 恶臭污染物排放标准值”恶臭浓度排放标准，即15m排气筒排放浓度为2000（无量纲）。

综上所述，恶臭气体采用活性炭治理措施可行。

②粉尘

该项目在生产微生态制剂过程中的喷雾干燥过程产生粉尘,项目所用的喷雾干燥设备配有脉冲除尘器；混合分装工序将产生颗粒物，分别在混合机和包装机上方设集气罩，粉尘经集气罩收集，经公用的脉冲除尘器处理。

粉尘经脉冲除尘器处理后引致车间楼顶由一根排气筒排放，排放高度为15m，排放浓度为5.57mg/m3，排放速率为0.04kg/h，满足北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）“表1 一般污染源大气污染物排放限值”中医药粉尘排放标准，即排放浓度≤10mg/m3，排放速率为0.18kg/h。本项目采用脉冲除尘的方法是可行的。

（3）动物保健品生产工艺废气

该项目在生产动物保健品过程中的称量、混合、分装工序中会产生粉尘。本项目分别在称量室、混合机和分装设备上方设集气罩，粉尘经集气罩收集，经公用的脉冲除尘器处理后由屋顶排气筒排放，排气筒高15m。引风机风量为3000m3/h，脉冲除尘器除尘效率为99%。粉尘初始浓度为277mg/m3，初始速率为0.83kg/h，排放浓度为2.77mg/m3，排放速率为0.0083kg/h，满足北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）“表1 一般污染源大气污染物排放限值”中医药粉尘排放标准，即排放浓度≤10mg/m3，排放速率为0.18kg/h。

（4） 锅炉废气

该项目生产用蒸汽采用1台4t/h天然气锅炉和1台2t/h提供。该项目天然气锅炉天然气用量为100.8万m3/a，运行工况为300d/a，8h/d。经计算，烟气排放量为5376m3/h，烟气中SO2和NOX 排放浓度分别为0.43mg/m3和137.50mg/m3，排放量分别为0.0057t/a 和1.77t/a。天然气锅炉产生的烟气经1根15m高排气筒排放，排放浓度满足北京市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2007）表1中的相关规定。天然气属环保清洁燃料，天然气锅炉在运行时，一般不需要对烟气进行处理，但在操作中应严格按照操作程序执行，尽可能地使之充分燃烧。

（5） 污水处理站恶臭

本项目污水处理站为地埋式，具有良好的封闭措施，且定期喷洒除臭剂，H2S的浓度约为0.0005mg/m3，NH3的浓度约为0.1mg/m3，均能满足北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）中的标准限值。本项目污水处理站周边 100m 范围内不存在环境敏感点，项目恶臭气体对周边环境影响较小。

2、运营期水污染防治措施

该项目产生的废水主要包括洗罐废水、反渗透装置废水、冷却循环系统排水、锅炉房排水、办公及生活废水。生活废水经化粪池处理后与生产废水一同排入厂区内污水处理厂。该项目综合废水排放量为34.26m3/d。该项目废水采用“水解酸化+两级生化接触氧化”工艺处理后，废水排放量为34.76m3/d，废水中主要污染物及浓度排放情况为：pH 6-9、CODcr 136.5mg/L、BOD5 60.2mg/L、SS 93.8mg/L、氨氮 18.6mg/L。废水排入开发区污水管网，汇入城南污水处理厂进一步处理，废水排放符合北京市《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中的“表3  排入公共污水处理系统的水污染物排放限值”，。

综上所述，该项目废水处理措施是可行的。

3、运营期噪声污染防治措施

该项目噪声源主要为粉碎机、喷雾干燥机、混合机、空压机、除尘器风机等，噪声级约70~90dB（A）。本项目噪声污染防治主要从降低噪声源、控制传播途径、厂区合理布局三方面考虑，主要采取以下措施：

① 各产噪设备在设计和选型时均选择低噪产品；

② 对于噪声值较高的设备布置时均放置在车间内，并作减振处理，风机加消音器；

③ 厂区合理布局，尽量避免高噪声源临近厂界，降低对厂界噪声的影响。

经采取上述有效降噪措施、并经车间隔音和距离衰减后，根据厂界噪声预测结果，昼间各厂界噪声贡献值在35.2~46.1dB(A)之间，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。综上所述，项目采取噪声防治措施可行。

4、运营期固体废物防治措施

（1）一般固体废物

该项目产生的废药渣、废包装材料、生活垃圾和污水处理站污泥的产生量非别为400t/a、10t/a、14.34t/a和3t/a，其中的废药渣集中收集后暂存于一般固废暂存间内，定期由北京恒则元牧业有限公司清运作为发酵饲料处理；废包装材料集中收集后暂存于一般固废暂存间内，定期由厂家回收；生活垃圾经分类收集后暂存于垃圾箱内，定期由环卫部门清运；污水处理站污泥定期由环卫部门抽运。

（2）危险废物

该项目废活性炭的产生量为0.01t/a，采用密闭桶装后暂存于尾箱废物储存间内，由有资质的单位处理。

综上所述，本项目的固体废物100%合理处置。

在严格采取上述处理处置措施后，本项目产生的固体废物不会对周围环境造成影响。因此项目采取的固废措施可行。

## 3.5环境风险分析、风险防范措施及应急预案

### 3.5.1 环境风险分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间发生的可预测突发事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，造成对人身安全与环境的影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本项目运营期间不使用有毒有害、易燃易爆的危险化学品，因此本报告将对非正常工况下废气净化设备及污水处理设备故障等进行分析，分析可能发生的突发性事件及事故所造成的环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。

### 3.5.2 应急治理措施

（1）风险应急程序

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对潜水-微承压含水层的污染。针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急治理程序，见图6-4。

（2）应急措施

①一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。

②查明并切断污染源（对可能的化粪池和隔油池进行抽干）。

③探明地下水污染深度、范围和污染程度。

④依据探明的地下水污染情况，合理布置截渗井，并进行试抽工作。

⑤依据抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整。

⑥将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。

⑦当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。

## 3.6环境监测方案

环境监测是环境管理的重要组成部分，作为环境监控的技术手段，其主要目的是为项目营运、环境管理和环境治理、规划提供依据。本项目环境监测委托有资质的环境监测站监测。

为了掌握项目营运期污染状况和污染物对周围环境的影响，必须对产生的污染物和污染防治设施进行日常监测，其目的是提供可靠的监测分析数据，以便根据污物浓度及其变化规律，采取必要、合理的防治措施。

本项目环境监测计划见表3-3。

表3-3  项目运营期间环境监测计划表

| 监测内容 | 监测项目 | 监测位置 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | CODCr、BOD5、SS、氨氮 | 总排水口 | 每年 一次 | 《水污染物综合排放标准》（DB11/307-2013）中“表3 排入公共污水处理系统的水污染物排放限值” |
| 废气 | 粉尘 | 排气筒 | 每季度一次 | 北京市《大气污染物综合排放标准》（DB/501-2007） |
|  | 锅炉燃烧废气 | 排气筒 | 每季度一次 | 北京市《锅炉大气污染物排放标准》（DB11/139-2007）中的相关规定 |
|  | 恶臭 | 厂界 | 每年 一次 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关规定 |
| 噪声 | 等效连续A声级 | 厂界外1m处 设4个监测点 | 每年 一次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 |

## 3.7 环境影响的经济损益分析

本项目建成后，有助于我国饲料行业向安全、无抗发展，有助于我国畜牧业向绿色、健康和可持续化发展，对改变我国畜牧业产业结构，推动我国食品行业向安全健康方向发展具有重要意义，同时也为我国畜牧行业开拓海外市场奠定了良好的基础。

通过盈亏平衡分析和敏感性分析可以看出项目抗风险的能力较强，因此该项目投资效果明显，经济效益较好，收益率高，并且有较强的抗风险能力，财务上是可行的。

项目建成后，由于采取了有效的环保治理措施，项目所在区域环境空气质量，区域水环境质量、区域环境噪声水平变化不大，没有加重区域污染，基本维持现状。

# 四、公众参与

4.1 第一次信息公告

在接受建设单位委托后，于2014年4月3日至2014年4月17日在网站上进行了项目第一阶段示（公示网址：http://www.acef.com.cn/shouye/），公示 10 个工作日，公示主要内容为介绍项目概况、环境影响评价工作的主要内容、征求公众意见的主要事项和提出意见的主要方式，并公布建设单位信息、环评单位信息等。

4.2 第二次信息公告及简本

第二次公示在“项目环境影响报告书简本”完成后于2014年6月24日至2014年7月7日向公 众 进 行 信 息 公 示 ，（公示网址：http://www.acef.com.cn/shouye/），公示时间为10个工作日。

## 4.3 公众意见调查

在完成环评信息公告、第二次信息公告、报告书简本公示后，公众对项目有了较为深入的了解，在此基础上，以发放问卷调查表的形式公开征求公众的意见和建议。

### 4.3.1调查内容

调查内容分两部分：第一部分为公众认知，主要调查公众对项目的了解途径；第二部分为征求公众意见，主要调查公众对项目建设的意见和建议。

### 4.3.2 调查范围和问卷发放

根据项目的特性，调查范围主要为拟建项目周边的居民及企业单位。

本次共发放问卷调查表30份，回收有效问卷30份。

## 4.4公众参与结果与分析

### 4.4.1公众反馈意见

项目网上公告及简本公示期间，建设单位和环评单位均未收到公众对项目的反馈意见和建议。

### 4.4.2公众问卷调查结果分析

（1）项目所在地区公众很支持项目的建设

在对当地附近公众的调查中，93.3%的受调查公众表示同意本项目的建设，其余表示无所谓，无反对意见。

（2）项目所在地区公众认为本项目的选址是合适的

公众中86.7%对本项目的选址表示认同，13.3%无所谓，无反对意见。

（3）公众认为本项目的建设在施工期和运营期对环境的影响包括大气、废水、噪声、固体废物和生态环境

参与调查的公众中，13.3%认为施工过程会对大气环境造成影响、13.3%认为施工过程会对水环境造成影响、76.7%认为施工过程会对声环境造成影响、43.3%认为施工过程会产生固体废物、10%认为施工过程会对生态环境造成影响；6.7%认为运营期会对大气环境造成影响、23.3%认为运营期会对水环境造成影响、50%认为运营期会对声环境造成影响、53.3%认为运营期会产生固体废物。

此外，被调查的公众中有26.7%的公众认为项目对环境影响较小，73.3%的公众认为项目建设不会对周边环境产生不利影响。

## 4.5 对公众意见的采纳或不采纳的说明

公众对本项目的建设提出了以下建议：做好相应的环保措施以减少对周边环境的影响；及时处理废弃物；要求配套污水处理系统；做好隔音降噪措施。

# 五、结论

本项目符合国家产业政策，房屋用途符合相关规划用途。项目采用了较先进的生产工艺，对污染源采取了严格的控制措施，污染防治措施合理、可靠、切实可行，污染物可稳定达标排放；经预测，本项目运营后对周围环境质量影响；附近公众支持和赞成本项目的建设。

因此，建设单位严格执行“三同时”规定，确保各项环保资金落实到位，在切实落实各项环保措施后，对项目环境敏感点的影响可减小到可接受程度，不改变周边环境的功能要求；在上述前提下，从环境保护的角度分析，本项目具有环境可行性。

# 六、联系方式

## 6.1建设单位

建设单位：北京康华远景科技有限公司

地    址：北京市海淀区上地东路1号盈创动力园E座603

联 系 人：张宝
    联系电话：18910218380
    邮政编码：101500
6.2环评单位

单位名称：中环联（北京）环境保护有限公司

地    址：北京市朝阳区和平街14区华表大厦6层603

联 系 人：张女士

联系电话：010-51230067（13693198460）

电子邮箱：zhangyahong@acef.com.cn

# Text boxes

图 例

大气评价范围

地下水评价范围