团体标准

T/ACEF 0**—2022

| ICS | 13.*****.30 |
| --- | --- |
| CCS | * 0** |

村镇社区污染类型分类技术规范

Technical specifications of classification for environmental pollution types

in villages, towns, and rural communities

（征求意见稿）

2022-**-**发布

2022-**-**实施

中华环保联合会  发布

目次

前言	1

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 术语和定义	2

4 分类原则	3

4.1 科学性原则	4

4.2 系统性原则	4

4.3 通用性原则	4

4.4 实用性原则	4

5 工作流程和内容	4

5.1工作流程	4

5.2 环境污染源调查	4

5.3 水土关系识别	4

5.4 水环境质量监测和分类	4

5.5 土壤环境质量监测和分类	4

5.6 主导污染因子类别识别	5

5.7 环境类型划分和标识	5

6 环境污染源调查	5

6.1 调查范围	5

6.2 调查内容	5

6.3 调查方法	5

7 水环境质量监测和分类	5

7.1 样本采样	6

7.2 质量检测	6

7.3 类型划定	6

8 土壤环境质量监测和分类	6

8.1 样本采样	6

8.2 质量检测	6

8.3 类型划定	6

9 主导污染因子类别识别	6

9.1 村镇社区污染因子分类	6

9.2 主导污染因子类别识别	7

10 环境污染类型划分和标识	7

10.1　分类方法	7

10.2　符号说明	7

10.3　标识方法	7

10.4　环境污染类型分类	8

附录A（资料性）村镇社区污染类型示例	9

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华环保联合会提出并归口。

本文件主编单位：农业农村部规划设计研究院

本文件参编单位：重庆大学、中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所

本文件主要起草人：。

村镇社区污染类型分类技术规范

范围

本文件规定了村镇社区污染类型分类原则、工作流程和内容、环境污染调查、水环境质量检测和分类、土壤环境质量检测和分类、主导污染因子类别识别、环境污染类型划分和标识的内容。

本文件适用于村镇社区污染类型分类。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3838 地表水环境质量标准

GB 36200 土壤质量 城市及工业场地土壤污染调查方法指南

GB 36600 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准

GB/T 14848 地下水质量标准

DZ/T 0288 区域地下水污染调查评价规范

HJ 25.1 场地环境调查技术导则

HJ 25.2 场地环境监测技术导则

HJ 91.2 地表水环境质量监测技术规范

HJ 164 地下水环境质量监测技术规范

NY/T 1121.1 土壤检测 第1部分 土壤样品的采集、处理和贮存

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

村镇社区 village, town, and rural community

村镇居民集中居住的地方，包括村庄、乡镇驻地和农村社区。

注：本文件界定涵盖村镇社区所有生活空间和距离生活空间较近（500米以内）的生产空间。

3.2

污染类型 type of pollution

环境污染类型 type of environmental pollution

根据村镇社区（3.1）地表水、地下水和土壤环境质量，结合水土关系（3.3）等外部条件，通过一定的方法确立的环境污染类别。

3.3

环境质量监测 environmental quality monitoring

为了掌握村镇社区环境质量，对水土环境介质的环境特性指标取样、测定，并记录的程序化过程。

3.4

水土关系 relationship of water and soil

水和土壤相互作用、相互影响的关系。

注：一般包括地表地下水频繁交换关系、壤中流土壤介质干湿交替关系、水土冻融冰水相变关系和干旱少雨水土稳定关系。

3.5

地表地下水频繁交换区 areas with frequent exchange of surface water and ground water

降水丰富、河网密布，地表水和地下水交换频繁的区域。

注：一般包括长江中下游、华南、以及西南地区的平原和盆地等。

3.6

壤中流土壤介质干湿交替区 areas with dry-wet alternation water flowing in soil medium

降水丰富或较丰富的丘陵山地，土壤径流大、土壤干湿交替频繁的区域。

注：一般包括长江中下游、华南、西南、黄淮海地区的山地和丘陵等。

3.7

水土冻融冰水相变区 areas with phase transformation of freezing soil and thawing soil

气候严寒，冬季冻土层厚，土壤中冰水两相交替出现的区域。

注：一般包括东北地区的平原、山地和丘陵，以及西北地区的高原等。

3.8

干旱少雨水土关系稳定区 areas with stable relationship soil and water

降水较少，土壤径流和地表径流小，土壤与水关系相对稳定的区域。

注：一般包括西北地区的平原、丘陵等。

3.9

村镇社区环境污染因子 pollutant

对村镇社区环境造成有害影响的污染物的统称，本文件结合村镇社区污染因子特点，将其划分为多种类别。

3.10

主导污染因子类别 type of pollution factor

导致水、土环境介质达到其污染等级的污染因子类别，环境介质的主导污染因子类别可能是一个，也可能是多个。

分类原则

4.1 科学性原则

村镇社区环境污染类型分类需采用成熟技术理论或方法，环境介质质量检测过程中的样品采样方法与相关指标测试方法要科学、规范。

4.2 系统性原则

村镇社区环境污染类型分类应统筹考虑村镇社区主要环境介质，至少包括地表水、地下水和土壤三种环境介质，结合水土关系等外部特征进行分类，较为全面地反映村镇社区污染情况。

4.3 通用性原则

村镇社区环境分类系统分析村镇社区环境共性特征，村镇社区污染分类方法可用于指导流域、省域或县域开展村镇社区污染类型分类。

4.4 实用性原则

村镇社区污染分类的目的是指导行业主管部门、社会团体或市场主体开展村镇社区污染分类治理，环境污染分类后要有利于分类开展村镇社区环境污染治理。

工作流程和内容

## 5.1工作流程

村镇社区污染类型分类工作内容包括环境污染源调查、水环境质量检测和分级、土壤环境质量检测和分级、主导污染因子类别识别、环境污染类型划分与标识。工作流程见图1。

## 5.2 环境污染源调查

通过实地调查、采样测试及文献调研等手段，对村镇社区水、土壤环境质量初步分析，确定村镇社区环境中的主要污染源及其时空分布，明确环境质量检测重点区域。

## 5.3 水土关系识别

根据地表地下水频繁交换区、壤中流土壤介质干湿交替区、水土冻融冰水相变区、干旱少雨水土关系稳定区特征，识别村镇社区水土关系类型。

## 5.4 水环境质量监测和分类

采集地表水和地下水样本，并进行样本质量检测；采用一定的方法确定地表水和地下水质量等级。

## 5.5 土壤环境质量监测和分类

采集土壤样本，并进行样本质量检测；设定土壤质量等级域值，采用一定的方法确定土壤质量等级。

## 5.6 主导污染因子类别识别

对地表水、地下水和土壤中的污染因子进行分类，并采用一定的方法识别村镇社区地表水、地下水和土壤的主导污染因子类别。

## 5.7 环境类型划分和标识

结合水土关系、地表水环境质量等级、地下水环境质量等级、土壤环境质量等级和主导污染因子类别等要素，识别村镇社区污染类型，并根据命名规则并进行标记。

图1 村镇社区环境污染类型分类

环境污染源调查

## 6.1 调查范围

根据本文件对村镇社区空间范围的界定，调查范围为目标村庄、乡镇驻地和农村社区全部生活空间和距离生活空间较近（500米以内）的生产空间。

## 6.2 调查内容

调查范围界定空间范围内的地表水、地下水和土壤环境介质的污染情况和主要污染物来源。

## 6.3 调查方法

6.3.1 采用GB/T 14848、HJ 25.1、DZ/T 0288给出的污染调查方法，对村镇社区环境质量进行调查，包括案头研究和场地踏勘（踏查、场地考察），即通过历史记录及其他资源来获得过去及当前场地利用信息，以及当地的土壤性质、地质、土壤类型、水质量、水文地质及环境背景。

6.3.2 通过场地踏勘对村镇社区污染源进行调查，推断环境污染的风险点，并对污染的性质、位置及分布作出假设，作为地表水、地下水和土壤质量检测时样品采样的重点区域。

水环境质量监测和分类

## 7.1 样本采样

按照HJ 164和HJ 91.2给出的采样时间、采样位置、采样方式、技术要求、采样量等，对环境污染调查过程中认定的重点区域分别进行地下水和地表水采样。采样频次宜根据村镇社区环境污染类型认定周期灵活安排，采样检测时间间隔一般可设定为3~5年。

## 7.2 质量检测

按照HJ 164、HJ 91.2、GB/T 14848、GB 3838给出的测试分析、数据记录、数据处理、质量控制等方法和要求，对采集的地下水和地表水样品进行质量检测。

## 7.3 类型划定

按照GB 3838和GB/T 14848给出的地表水和地下水质量分类指标、质量评价方法等，采用单指标评价法将村镇社区地表水和地下水环境质量分为5个等级。

土壤环境质量监测和分类

## 8.1 样本采样

按照HJ 25.2和NY/T 1121.1给出点位布设、土壤样品采集、样品处理和贮存方法，对污染源调查过程中认定的重点区域进行土壤采样。采样频次宜根据村镇社区环境污染类型认定需要灵活安排，采样检测时间间隔一般可设定为3~5年。

## 8.2 质量检测

按照HJ 25.2、GB 36600给出的样品分析、质量控制、质量保证、样品检测等方法和要求，对采集的土壤样品进行质量检测。

## 8.3 类型划定

采用GB 36600给出的第一类建设用地土壤污染风险筛选值和管制值，将村镇社区建设用地环境质量分为3个等级，即：监测值≤筛选值定义为1级，筛选值<监测值≤管制值定义为2级，监测值>管制值定义为3级，并采用单指标评价法确定村镇社区土壤质量等级。

主导污染因子类别识别

## 9.1 村镇社区污染因子分类

将村镇社区污染因子类别分为常规类污染因子、重金属类污染因子、农药类污染因子、挥发/半挥发类污染因子和新型污染因子，污染因子内容见表1。前四类污染因子包括GB/T 14848、GB 3838、GB 36600中的全部检测指标，测试方法采用上述三个标准提供的测试方法。

表1 村镇社区环境污染因子分类

| 类别 | 名称 |
| --- | --- |
| 常规类污染因子 | COD、TN、氨氮、TP等 |
| 重金属类污染因子 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍等 |
| 农药类污染因子 | 阿特拉津、氯丹、滴滴涕、敌敌畏、乐果、硫丹、七氯、六氯苯、灭蚁灵、敌百虫等 |
| 挥发/半挥发类污染因子 | 四氯化碳、氯仿、氯甲烷、四氯乙烯、挥发酚等 |
| 新型污染因子 | tris (2-chloroethyl) phosphate （TCEP）（阻燃剂）、decabromodiphenyl ethane （DBDPE）（阻燃剂）、邻苯二甲酸二（2-乙基己基酯）（DEHP di (2-ethylhexyl) phthalate）（增塑剂）、邻苯二甲酸二乙酯（DEP diethyl phthalate）（增塑剂）、磺胺嘧啶（抗生素）和恩诺沙星（抗生素）等 |
| 注：新型污染因子为本文件新增指标，测试方法优先使用相关国家标准提供的方法，若国家标准未提供明确测试方法，也可采用国外标准或文献报道的检测方法。 |

## 9.2 主导污染因子类别识别

结合村镇社区污染因子分类，采用单指标评价法分别识别村镇社区地表水、地下水和土壤的主导污染因子类别；如多个类别的污染因子达到同等污染等级，按照农药类污染因子、新型污染因子、重金属类污染因子、挥发/半挥发类污染因子的优先级次序，选取优先级最高的污染因子类别作为主导污染因子类别。

环境污染类型划分和标识

## 10.1　分类方法

结合村镇社区水土关系、水环境质量等级、土壤环境质量等级和主导污染因子类别等要素，对村镇社区环境污染类型进行分类。

## 10.2　符号说明

E、A、F、D分别表示河网地表地下水交换频繁区、壤中流土壤介质干湿交替区、高寒水土冻融冰水相变区和干旱少雨水土关系稳定区四种水土关系；c、h、p、v、n分别表示常规类污染因子、重金属类污染因子、农药类污染因子、挥发/半挥发类污染因子和新型污染因子。W*#表示水环境质量等级，其中，“*”代表地表水环境质量等级，“#”代表地下水环境质量等级。S*表示土壤环境质量等级。

## 10.3　标识方法

依据分类方法和符号说明对村镇社区环境污染类型进行标识，对于地表水、地下水环境质量劣于3级或土壤质量劣于2级的，应标记主导污染因子类别。标识方法见图2，标识示例见附录A.1。

图2 村镇社区污染类型标记方法

## 10.4　环境污染类型分类

按照村镇社区污染类型识别与标识方法，将村镇社区污染类型分为5个类别见表2。

表2 村镇社区污染类型分类

| 环境污染类型分类 | 质量等级 |
| --- | --- |
| 1类 | X-W11S1 |
| 2类 | X-W2S1，X-W21S1 |
| 3类 | X- W13S1(x)，X- W23S1(x)，X- W33S1(xx)，X-W32S1(x)，X-W31S1(x)，X-W13S2(xx)，X- W23S2(xx)，X- W33S2(xxx)，X-W32S2(xx)，X-W31S2(xx)，X-W21S2(x)，X-W12S2(x)，X-W11S2(x) |
| 4类 | X-W14S1(x)，X-W24S1(x)，X-W34S1(xx)，X-W44S1(xx)，X-W43S1(xx)，X-W42S1(x)，X-W41S1(x)，X-W14S2(xx)，X-W24S2(xx)，X-W34S2(xxx)，X-W44S2(xxx)，X-W43S2(xxx)，X-W42S2(xx)，X-W41S2(xx) |
| 5类 | X-W51S1(x)，X-W52S1(x)，X-W53S1(xx)，X-W54S1(xx)，X-W55S1(xx)，X-W15S1(x)，X-W25S1(x)，X-W35S1(xx)，X-W45S1(xx)，X-W51S2(xx)，X-W52S2(xx)，X-W53S2(xxx)，X-W54S2(xxx)，X-W55S2(xxx)，X-W15S2(xx)，X-W25S2(xx)，X-W35S2(xxx)，X-W45S2(xxx)，X-W51S3(xx)，X-W52S3(xx)，X-W53S3(xxx)，X-W54S3(xxx)，X-W55S3(xxx)，X-W15S3(xx)，X-W25S3(xx)，X-W35S3(xxx)，X-W45S3(xxx)，X-W14S3(xx)，X-W24S3(xx)，X-W34S3(xxx)，X-W44S3(xxx)，X-W43S3(xxx)，X-W42S3(xx)，X-W41S3(xx)，X-W13S3(xx)，X-W23S3(xx)，X-W33S3(xxx)，X-W32S3(xx)，X-W31S3(xx)，X-W12S3(x)，X-W22S3(x)，X-W21S3(x)，X-W11S3(x) |

# 附录A

（资料性）

村镇社区污染类型示例

图A.1 村镇社区污染类型标记方法示例

示例中村镇社区环境污染类型表示地表水环境质量为3级，地下水环境质量为2级，土壤环境质量为3级，地处河网地表地下水交换频繁区，地表水主导污染因子类别为农药类污染物，地下水环境质量为2级，不标注其主导污染因子类别，土壤主导污染因子类别为重金属类污染物。村镇社区环境污染类型分类与标识可为行业主管部门指导污染治理提供决策参考。

# Text boxes

村镇社区主要污染源调查

水环境质量检测和分类

土壤环境质量检测和分类

主导污染因子类别识别

水土关系识别

村镇社区环境污染类型划分和标识

X-W*#S*(xxx)

地表水、地下水和土壤主导污染因子类别

土壤质量等级

地表水、地下水质量等级

水土关系

E-W32 S3 (ph)

主导污染因子类别

土壤质量等级

地表水、地下水质量等级

水土关系